## Slide 1
Wenn ein Querschnitt, diesen am besten auslagern um und von den Verschiedenen Dateien einlesen damit es immer der selbe ist
run_model.py
Querschnitt über die Höhe
Statische Berechnung mit input Kopflasten im GZT (Sicherheitsbeiwerte bereits angewandt)
Windlast nach DIN mit Annahme Windgeschwindigkeit im Betrieb unter vout (da Kopflasten aus DLC1.3)
Schnittgrößen
Berechnung der Vorspannung sowie der Staffelung
Spannungsnachweise im Querschnitt
Output:
Berechnungs_Ergebnisse.xlsx
\Berechnungs_Ergebnisse_dataframes (die df als pkl um sie wo anders einlesen zu können)
rainflow_FAST_beam.py
Zeitreihen der Kopflasten für DLC 1.2 für verschiedene Windgeschwindigkeiten
Querschnitt über die Höhe
Berechnung von Schnittgrößen mit Einflusslinien als Zeitreihen Überlagert mit einer Konstanten Windbelastung
Rainflow Zählung (Für jede Komponente an jeder Ebene) für jede Windgeschwindigkeit
Querkraft und Torsion werden direkt in Schubspannungen umgerechnet
Skalierung von „N“ in der Markov Matrix mit Rayleigh und zusammenfügen zu einer Markov Matrix
Output:
Berechnungs_Ergebnisse_Rainflow.xlsx
\Markov
  Markov Maritzen als dictionaries in pkl
Palmgren_Miner.py
Querschnitt über die Höhe
Markov Matrizen
Für jede Komponente an jeder Höhe
Normalkraft aus Eigengewicht und Vorspannun aus pkl. dfs. GZT
Je Schwingspiel im Matrix Berechnung der ertragbaren N-Schwingspiele mit DIN
Aufsummierung für gesamt Schädigung
Output:
Berechnungs_Ergebnisse_Fatigue.xlsx
\Markov
  Markov Maritzen als dictionaries in pkl

## Slide 2
x
y
gamma, (z)
Balken 2D
Balken 3D
x
y
gamma
beta
alpha
z
Mz, Iz, Fz
My, Iy, Fy
Mx, It, Fx
Mz, It, Fz
Wind
My, Iy, Fy
Mx, Ix, Fx
Beam  Fast